Folha de cálculo do Transformador do Exemplo Nº1 do Martignoni

Dados do transformador:
Tipo: monofásico com dois fios de entrada e dois de saída
Frequência: 50 Hz
Potência de saída: 300 VA
Tensão de saída: 120 V
Tensão de entrada: 120 V

Cálculos das entrada e saídas

Saída	Entrada
W2 = 300 VA	W1 = 300 * (1 + 10/100) = 330 VA
V2 = 220 V	V1 = 120 V
I2 = W2 / V2 / I2 = 300 VA / 220 V / I2 = 1,36 A	I1 = W1 / V1 / I1 = 330 VA / 120 V / I1 = 2,75 A
S2 = I2/d2[1] / S2 = 1,36 A / (3A / mm^2) / S2 = 0,45 mm^2 / fio AWG 20 (0,518 mm^2)	S1 = I1/d1[2] / S1 = 2,75 A / (3A / mm^2) / S1 = 0,91 mm^2 / fio AWG 18 (1,04 mm^2)
d2atual = I2 / S2 / d2atual = 1,36 A / 0,518 mm^2 / d2atual = 2,62 A/mm^2	d1atual = I1 / S1 / d1atual = 2,75 A / 1,04 mm^2 / d1atual = 2,64 A/mm^2
[1] d2 representa a densidade de corrente do secundário
[2] d1 representa a densidade de corrente do primário

Cálculo da seção magnética e geométrica do núcleo
Sm = 7,5 * sqrt(W2 / f) = 7,5 * sqrt(300 / 50) = 7,5 * sqrt(6) ~= 18,375 cm^2 / Sg = (1 + 10/100) * Sm = 1,1 * 18,375 = 20,21 cm^2 / a = sqrt( Sg ) = sqrt( 20,21 ) ~= 4,49 cm => a = 4 cm / Lamina nº 6 escolhida (40mm de largura) / Nucleo central 5 x 4 cm => Sg = 20 cm^2 / Sm = Sg / (1 + 10/100) = 18,2 cm^2

Cálculo da quantidade de espiras no primário e secundário do transformador
BM = 11300 G (Indução Máxima)
N2’ = (V2 * 10^8) / (4,4 * BM * SM * f) / N2’ = (10^8) / (4,4 * 11300 * 50 * 18,2 ) * 220 / N2’ = 484 espiras / N2 = (1 + 10/100) * N2’ / N2 = 1,1 * N2’ / N2 = 1,1 * 484 / N2 = 532 espiras (por causa da queda de tensão)	N1 = (V1 * 10^8) / (4,4 * BM * SM * f) / N1 = (10^8) / (4,4 * 11300 * 50 * 18,2 ) * 120 / N1 = 264 espiras

Seção dos fios usados
Scu = N1 * S1 + N2 * S2 = 264 * 1,04 + 532 * 0,518 = 550 mm^2

Acomodação dos fios na janela da lâmina
Sj / Scu = (1880 mm^2) / (550 mm^2) = 3,4

Massa de ferro usada
Pfe = 1,053 kg/cm * 4 cm = 4,21 kg

Comprimento médio da espira
lm = 2 * a + 2 * b + 0,5 * a * pi = 2 * 5 + 2* 4 * 0,5 * 5 * 3,14 ~= 26 cm

Massa dos fios usados
Pcu = (Scu / 100) * lm * 9 o valor 9 representa o peso especifico do cobre 8900 kg/m^3 / Pcu = 1287 kg / Pcu = 1,29 kg

Perda no ferro
para lâminas acesita 145 de espessura de 0,5 mm e frequência igual a 50 Hz / wfe = W/kg10 * (BM/10.000)^2 / wfe = 1,35 * (11300 / 10000)^2 = 1,72 W/kg / por causa das perdas especificas, deve-se aumentar em 15% pag.27 / Wfe = (1 + 15/100) * wfe * Pfe / Wfe = 1,15 * 1,72 * 4,21 = 8,33 W

Perda nos fios
wcu = Wcu / Pcu / wcu = (I^2 * R) / (8,9 kg/cm^3 * l * S * 10^-3) / wcu = (I^2 * rho * l / S )/ (8,9 kg/cm^3 * l * S * 10^-3) / wcu = I^2 * (rho * l)/(S) * (10^3) / (8,9 kg/cm^3 * l * S) / wcu = (I^2)/(S^2) * (rho / 8,9 kg/cm^3) * 10^3 / wcu = (I / S)^2 * (rho / 8,9 kg/cm^3) * 10^3 / wcu = d^2 * (rho / 8,9) * 10^3 W/kg d = densidade de corrente em A/mm^2 / Para rho = 0,0216 ohm/m/mm^2 em 75°C, implica que / wcu = 2,43 * d^2 W/kg / Wcu = wcu * Pcu = 2,43 * ((2,62 + 2,64)/2) * 1,29 ~= 21,7W

Eficiência
mi = W2 / W1 = W2 / (W2 + Wfe + Wcu) = 300 / (300 + 8,33 + 21,7) ~= 0,91 equiv 91 %